## Slide 1
공무팀을 소개합니다
타부서 신입사원 온보딩 | 공장이 멈추지 않게 하는 사람들
2026년 | 성남공장 공무팀
Notes: 교육 대상: 생산·품질·물류·연구·경영지원 등 공무팀 외 신입사원. 소요 약 20분 + 질의응답.

## Slide 2: 오늘 알아갈 4가지
01
공무팀은 무엇을 하나
업무 범위 · 법적 책임 · 담당자
02
우리 부서와의 접점
부서별로 공무팀과 만나는 순간
03
요청·신고하는 법
작업요청 · 긴급 상황 첫 조치
04
현장에서 함께 지킬 것
안전 · 위생 · 에너지 절감
핵심 한 줄 — 설비가 이상하면 만지지 말고, 5분 안에 공무팀에 알린다

## Slide 3: 공무팀 = 공장의 '보이지 않는 인프라' 담당
제품을 직접 만들지는 않지만, 제품을 만드는 데 필요한 전기·물·공기·냉기와 설비·건물을 책임집니다
24시간
전기·용수·압축공기·냉기
끊김 없이 공급
8개 분야
전기·소방·가스 등
법정 안전관리자 선임
3명
소수 정예 팀
1인이 여러 분야 담당
공무팀 목표 설비 고장으로 인한 생산 손실 제로 · 법적 위반 0건 · 무재해
Core Value: 안전성 · 효율성 · 지속가능성

## Slide 4: 공무팀이 하는 일 — 6가지 영역
유틸리티 운영
전기 수변전 · 압축공기 · 용수 · 냉난방 · 가스 24시간 공급
냉장·냉동 관리
냉동기·칠러 운전, 창고 온도 유지 (냉장 0~10℃ / 냉동 -18℃ 이하)
설비 정비 지원
생산설비 고장 수리, 예방정비(PM), 소모품 교체
시설물 관리
건물 · 배관 · 소방 · 조명 등 건축·기계 시설 보수
공사·구매
라인 증설·레이아웃 변경 공사, 설비 견적·발주·감독
환경·에너지
폐수처리 · 집진기 · 스크러버 운영, 전력·에너지 절감

## Slide 5: 유틸리티가 멈추면 — 여러분 업무에 바로 영향
구분 | 관련 설비 | 멈추면 생기는 일
전기 | 수변전설비 · 비상발전기 | 전 라인 정지, 냉장·냉동창고 온도 상승
압축공기 | 에어컴프레서 | 포장기 · 충진기 · 공압 실린더 정지
냉기 | 냉동기 · 칠러 | 원료·완제품 온도 이탈 → 폐기 손실
용수 · 스팀 | 급수 · 보일러 | 세척·가열 공정 중단, 위생 관리 차질
환경설비 | 폐수처리 · 집진 · 스크러버 | 배출 기준 초과 시 행정처분 → 생산 제한
그래서 공무팀은 고장 후 수리(BM)보다 고장 전 예방(PM)에 집중합니다. 이상 징후(소음·냄새·온도 알람)를 먼저 발견하는 사람은 대부분 현장의 여러분입니다.

## Slide 6: 공장이 '합법적으로' 돌아가게 — 8개 법정 안전관리 분야
전기
소방
가스
냉동시설
승강기
환경(대기·수질)
기계설비
산업안전
각 분야마다 자격을 갖춘 공무팀원이 법정 선임자로 지정 → 정기 점검·검사·신고를 책임집니다. 누락 시 과태료·행정처분 대상
여러분께 부탁드립니다
소방훈련 · 비상대응 훈련 (연 2회) 전원 참여
법정 점검 · 정전 작업 일정 공지 시 생산·출입 일정 협조
소화기 · 소화전 · 분전반 · 비상구 앞 물건 적치 금지
외부 점검기관 방문 시 공무팀 안내 따르기

## Slide 7: 공무팀 사람들 — 이럴 땐 이 분께
이윤관 팀장
시설관리 총괄
전기 · 피크전력
유틸리티 총괄 (공기·용수·냉난방·가스)
환경 (폐수·대기) · 승강기
정전·대형 고장 복구 지휘
문제민 파트장
기계설비 · 건축
건물 · 배관 · 기계설비 보수
소방 · 냉동설비
산업안전 · 위험성평가
누수 · 시설 파손
박용중 프로
전기 · 생산설비
생산설비 고장 · 정비 지원
전기 설비 · 시설 안전
시설 일상 점검 · 이상 조치
공사 진행 · 감독 보조
담당자를 모르겠다면? 공무팀 사무실 또는 누구에게든 먼저 연락 — 팀 내에서 바로 연결합니다
Notes: 연락처(내선·휴대폰)는 각 부서에 게시된 비상연락망 최신본 기준으로 안내.

## Slide 8: 우리 부서와 공무팀이 만나는 순간
부서 | 공무팀이 지원하는 것 | 부서에 부탁드리는 것
생산팀 | 설비 고장 수리 · 예방정비(PM) · 라인 개선 | 이상 즉시 신고, PM 시간 확보
품질팀 | 창고 온도 관리 · 수리 후 위생 확인 · HACCP 시설 기준 | 작업 후 라인 인계 확인
물류·창고 | 냉장·냉동창고 · 도어 · 도크 설비 | 창고 문 개방 최소화, 알람 즉시 공유
연구개발 | 신제품용 설비·유틸리티 검토 | 설비 요구조건 조기 공유
경영지원·구매 | 견적 · 품의 · 발주 · 지급 · 예산 | 품의·계약 진행 협조
전 부서 | 냉난방 · 조명 · 누수 · 소방훈련 | 훈련 참여, 에너지 절감

## Slide 9: 2026년 주요 프로젝트 — 여러분 부서에도 변화가 옵니다
3층 생산라인 증설
생산 물량 확대 + 냉장·냉동창고 증설
설계 단계에서 부서 의견 수렴
여러분에게는
공사 기간 소음·출입 통제 구역 발생
냉동설비 단계 교체
노후 칠러·냉동기 교체
2대 중 1대 운전으로 중단 최소화
여러분에게는
교체 일정에 맞춘 창고 재고 조정 협의
신규 포장장비 도입
포장기 1라인 증설
패키지 변경 대응
여러분에게는
포장 능력 확대 · 출하 일정 안정

## Slide 10: 공무팀에 일을 요청하는 법
요청서에 꼭 들어갈 5가지
1
어디
위치 · 설비명 (예: 2층 포장실 3번 포장기)
2
무엇
증상 (소리·냄새·누수·에러코드)
3
언제부터
발생 시각 · 반복 여부
4
사진·영상
현장 상태 그대로 촬영
5
영향
생산 정지 여부 · 긴급도
긴급도 기준
긴급
안전 위험 · 생산 정지 · 제품 손실
→ 즉시 전화 (서류는 나중에)
일반
고장이지만 생산은 가능
→ 작업요청 접수 → 일정 협의
계획
개선 · 신규 설비 · 공사
→ 사전 협의 → 견적·품의 (수 주 소요)
구두 요청만 하면 누락될 수 있습니다 — 긴급 건도 조치 후 반드시 요청서로 기록을 남겨 주세요
Notes: 요청 채널(작업요청서 양식/결재 시스템/메신저)은 성남공장 현행 방식으로 안내. 계획 건은 필요성 검토 → 3개사 견적 → 품의 → 발주 → 시공 → 준공 순서로 진행되어 시간이 걸림.

## Slide 11: 이럴 땐 바로 전화 — 긴급 상황 첫 조치
상황 | 여러분의 첫 조치 | 연락
정전 | 설비 스위치 OFF, 임의 재가동 금지 | 공무팀
창고 온도 알람 | 문 닫힘 확인, 문 개방 중단 | 공무팀 · 품질팀
가스 냄새 | 불꽃·전기 스위치 조작 금지 → 환기 · 대피 | 공무팀 · 119
누수 · 배관 파손 | 주변 전기기기 접근 금지, 제품 이동 | 공무팀
설비 연기·탄 냄새 | 비상정지 → 접근 통제 | 공무팀
화재 | "불이야" · 비상벨 → 대피 → 119 | 소방안전관리자
5분 내
1차 보고
전화가 먼저, 사진은 그다음
직접 고치려 하지 않기
가스·감전 현장 진입 금지
비상연락망 · 소화기 · 비상구 위치는 입사 첫 주에 내 근무 구역 기준으로 직접 확인해 두세요

## Slide 12: 현장에서 함께 지킬 것 — 해 주세요 / 하지 마세요
해 주세요
이상 소음·냄새·누수 → 즉시 신고
비상구 · 소화기 · 분전반 앞 비워두기
냉장·냉동창고 문 바로 닫기
"쉬익" 공기 새는 소리 → 신고
세척 전 해당 설비 전원 차단 확인
하지 마세요
차단기 · 밸브 · 설비 설정 임의 조작
"정비 중 · 조작 금지" 표지·자물쇠 제거
제어반 · 콘센트에 직접 물 분사
방호덮개 · 안전센서 해제·우회
승인 없는 전열기 · 문어발 콘센트
Notes: 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조(정비 시 운전정지), 제93조(방호장치 해체 금지), 제301조 이하(전기), 산안법 제52조(근로자 작업중지권).

## Slide 13: 공무팀이 생산구역에서 작업할 때 — HACCP 협조
공무팀 작업이 이물 혼입·오염의 원인이 되지 않도록 세 단계로 관리합니다
1
작업 전
작업 시간·구역 생산팀과 협의
위생복·에어샤워 후 출입
공구 반입 수량 기록
여러분 협조
작업 일정 협의에 응해 주세요
2
작업 중
비닐 차폐 · 제품 이동
식품등급(H1) 윤활유만 사용
볼트·피복 잔재 즉시 회수
여러분 협조
차폐 구역 출입 자제
3
작업 후
공구 반출 = 반입 수량 확인
청소 · 이물 제거
생산·품질 확인 후 라인 인계
여러분 협조
확인 전 라인 재가동 금지

## Slide 14: 에너지 절감 — 작은 습관이 공장 원가를 줄입니다
압축공기
공기 새는 소리는 곧 전기요금 — 에어건·호스 누설 발견 시 신고, 사용 후 밸브 닫기
냉장·냉동창고
문 열린 시간만큼 냉동기 부하 증가 — 출입 후 즉시 닫기, 문 고장 즉시 신고
냉난방
적정 온도 유지, 창문·문 열고 냉난방 가동 금지
조명 · 대기전력
빈 공간 소등, 퇴근 시 PC·전열기 전원 OFF
공무팀은 에어컴프레서·피크전력 관리로 운영비 절감을 추진 중 — 현장의 신고가 가장 빠른 절감 수단입니다

## Slide 15
이것만 기억하세요
1. 만지지 않는다
설비·차단기·밸브는
공무팀에 맡기기
2. 5분 안에 알린다
이상 발견 즉시 전화,
기록은 그다음
3. 비워 둔다
비상구·소화기·분전반 앞
항상 비워 두기
Q & A | 성남공장 공무팀